Přípravné práce před zahájením sklizně v zemědělství

z hlediska požární ochrany

Před zahájením sklizně je nutné stanovit organizaci zabezpečení požární ochrany s ohledem na požární nebezpečí provozované činnosti, zejména jedná-li se o velkokapacitní skladování pícnin nebo sušení pícnin. Povinnosti z hlediska požární ochrany jsou uvedeny v zákoně o požární ochraně a dále v prováděcí vyhlášce k zákonu o požární ochraně tj. vyhlášce o požární prevenci.  Jednotlivá ustanovení předpisů podrobně specifikuje i nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Toto nařízení je v současné době novelizováno a nabývá na účinnosti. Uvádí povinnosti všech v období před zahájením sklizně např. prověření technického stavu strojů a zařízení, včetně kontroly jejich vybavení přenosnými hasicími přístroji. Samojízdné stroje pro sklizeň obilí a pícnin je nutné vybavit jedním nebo více hasicími přístroji s celkovou náplní nejméně 6 kg. Dále nesmíme zapomenout, že pracovní stroje se spalovacími motory lze používat k manipulaci s hořlavým materiálem pouze, jsou-li opatřeny funkčním lapačem jisker nebo turbodmychadlem. V neposlední řadě je nutné provést kontrolu stavu objektů určených ke skladování nebo pro zpracování materiálu, zejména se zaměřit na vybavení hasicími přístroji, provedení elektroinstalace, hromosvodů, zamezení zatékání dešťové vody a označení jednotlivých prostor příslušnými bezpečnostními tabulkami. A při této jarní prohlídce nezapomeneme ani na prověření provozuschopnosti všech zdrojů požární vody a na stav příjezdových komunikací k nim a k samotným objektům. Nyní již můžeme zahájit jarní práce s vědomím, že jsme přispěli k zamezení vzniku požáru.

npor. Ing. Jana Neškodná

HZS Jihočeského kraje